HYDRAULICKÝ LIS 660

návod k použití

Tento návod je součástí výrobku. V případě dotazů týkajících se výrobku kontaktujte:

Silfradent

Via G. Di Vittorio, 35-37

47018 S. Sofia (Forli) Italia

tel: #39 543 970684

fax: #39 543 970770

Podrobnosti o přístroji najdete na registračním štítku na zadní straně přístroje.

Upozornění: Přemístěním štítku se záruka automaticky stává neplatnou. Pokud by se informace stávaly nečitelnými, požádejte Silfradent o další kopii registračního štítku.

# Úvod

Výrobek, který jste zakoupili, byl vyroben v souladu se všemi zákony a příslušnými předpisy.

Silfradent vám děkuje za zakoupení tohoto výrobku a je rád, že jste se stali součástí jeho početné klientely.

Výrobek, který jste zakoupili, byl vyroben vysoce kvalifikovaným personálem s dlouholetými zkušenostmi.

Pečlivě si pročtěte následující instrukce, abyste se zakoupeným výrobkem zacházeli správně a bez problémů.

# Účel návodu

Silfradent sepsal tento návod pro pomoc uživateli přístroje, pro zjednodušení nastavení a zacházení.

Každý přístroj je opatřen kopií návodu a obsažené instrukce jsou v souladu se správným a bezpečným zacházením.

Instrukce, které Silfradent vynechal, se vztahují k činnostem, které mohou být provedeny pouze odborným technikem oprávněným výrobcem.

Před jakýmkoliv zacházením s přístrojem si obsluha musí nejprve pozorně přečíst tento návod a porozumět všem instrukcím v jednotlivých kapitolách.

Přestože byl tento návod pečlivě kontrolován, žádáme vás, abyste nás v případě jakýchkoliv problémů či pochybnostech kontaktovali.

Pro případ špatného pochopení překladu bude přiložen i originální italský návod.

Takto zarámovaný text vyžaduje zvláštní pozornost, protože se týká upozornění na nebezpečí.

Návod je nedílnou součástí zařízení a musí být uchován, dokud bude přístroj užíván.

Návod uchovávejte na bezpečném, suchém místě blízko přístroje, aby byl v případě potřeby po ruce. Při poškození či zničení návodu si vyžádejte od výrobce novou kopii.

Předchozí návod se týkal zařízení, které bylo v té době na trhu. Nový návod obsahuje více informací kvůli technologickému pokroku na výrobku, starý návod je ale stále použitelný.

Výrobce není povinen aktualizovat předchozí výrobky či návody ani uznat škody způsobené nečinností přístroje.

Upozornění

Čísla udávaná v návodu jsou obecného charakteru a mohou se případ od případu lišit.

# Ochrana přístroje

Přístroj nevyžaduje pro správné zacházení žádnou zvláštní péči či pozornost.

Povrchově ošetřené části zaručují odolnost proti korozi i zachování vlastností použitých materiálů.

Pokud není přístroj dlouhou dobu používán, měl by být uskladněn na bezpečném a suchém místě.

Přístroj by měl být přikryt vhodnou látkou pro ochranu před prachem a vlhkostí.

# Upozornění

DŮLEŽITÉ!!!

Silfradent neručí za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s přístrojem.

Kopie tohoto návodu je součástí každého přístroje.

Pro správné zacházení se ujistěte, že dodržujete instrukce.

Přístroj může být užíván jen k tomu, k čemu je podle návodu určen.

Neshoda s instrukcemi v návodu vede k okamžitému ukončení záruky.

U každé žádosti uveďte datum nákupu, typ přístroje a sériové číslo vyznačené na zadní straně přístroje. Přemístění tohoto štítku vede k okamžitému ukončení záruky.

Všechny technické detaily udávají informace o přístroji. Společnost Silfradent má právo na upravení aktuálního návodu bez oznámení zákazníkovi.

# Úvod

Tento návod se týká hydraulického lisu 660.

# Silfradent vám děkuje za vaši volbu!!

Následující instrukce vám pomohou správně užívat přístroj.

Prodejce i Silfradent by měli vlastnit kopii záručního listu.

Před vybalením přístroje se ujistěte, že žádná jeho součást nechybí.

Po opatrném vybalení všech částí je položte na stůl a ujistěte se, že nebyly během přepravy poškozeny. Pokud některé části poškozeny byly, ihned kontaktujte prodejce. Také se ujistěte, že byly z přístroje odstraněny všechny balicí materiály.

Nyní postupujte dle instalačních instrukcí v tomto návodu.

# Vybavení

- Návod k použití

- Záruční list

# Bezpečnostní opatření

Důležité – hydraulický lis je přístrojem pro zubní laboratoř.

Důležité – přístroj je určen pouze k užití v dentální oblasti.

Přístroj může být užíván jen kvalifikovanými osobami seznámenými s účelem použití přístroje.

Ujistěte se, že dodržujete následující instrukce:

- Přístroj instalujte na stabilním rovném povrchu.

- Nepoužívejte přístroj při zjištění závady.

Přístroj vyvíjí tlak až 15000 kg, proto s ním musí být zacházeno se zvýšenou opatrností, jinak může být pro uživatele nebezpečný.

Nikdy nezkoušejte lis blokovat cizím tělesem či rukama, bylo by to nebezpečné a zároveň by mohlo dojít k poškození přístroje.

# Popis

Hydraulický lis pracuje na bázi hydraulického oleje (SAE 10). Tento olej umožňuje stlačení pístu, což vytváří tlak na kyvety umístěné pod hydraulickým lisem. Pohyb pístu je zajištěn pákou na mechanickém čerpadle. Minimální vzdálenost desek lisu je 2,5 cm. Tato vzdálenost může být regulována otáčením chromovaného šroubového pístu; maximální vzdálenost je asi 25 cm.

Po nastavení tlaku udržuje přístroj zvolenou hodnotu.

POZOR! Dejte pozor, aby měla deska pod lisem doporučenou nosnost, jinak riskujete poškození kyvet.

Pro odstranění tlaku povolte kohout na boku. To způsobí rychlé uvolnění pístu.

# Instalace

Přestože bylo při balení a přepravě dbáno zvýšené opatrnosti, zkontrolujte po vyjmutí z obalu stav přístroje. V případě jakéhokoliv poškození ihned kontaktujte dodavatele.

Raději nevyhazujte obal od přístroje, protože by se mohl hodit v případě zpětného zasílání přístroje na kontrolu či opravu.

DŮLEŽITÉ – nikdy nepokládejte přístroj dnem vzhůru, protože by mohlo dojít k prosakování oleje.

Přístroj je připraven k použití, stačí zašroubovat páku mechanického čerpadla na své místo.

# Použití a údržba

Jednoduchá mechanická struktura přístroje nevyžaduje při údržbě žádné speciální postupy. Pozor je třeba dávat jen na dodržení hodnoty nosnosti desky doporučené výrobcem kyvet. Na sílu hydraulického lisu 660 stačí pracovat se stlačením mezi 4000 a 7000 kg. Tyto hodnoty zajišťují rovnoměrné stlačení a výborný výsledek práce bez poničení kyvet.

# Údržba

Jak už bylo řečeno, přístroj nevyžaduje žádnou speciální péči. Může pracovat se všemi typy hydraulického oleje (SAE 10).

# Hlavní technické problémy

- Co dělat, když přístroj neudržuje stejný tlak?

  - Zkontrolujte těsnící kroužek na mechanickém čerpadle a na pístu.

  - Zkontrolujte, zda kohout těsní a je řádně upevněn.

- Co dělat, když čerpadlo nevyvíjí žádný tlak?

  - Zkontrolujte, zda čerpadlo pohybuje vnitřním pístem.

  - Zkontrolujte, zda není olejová trubice ničím zablokována.

# Bezpečnostní pravidla

- Před provedením jakéhokoliv zásahu do hydraulické sítě doporučujeme kontaktovat nás či specializované středisko.

- Neupravujte tlakoměr.

- Vždy si ověřujte, že hladina oleje sahá pod speciální šroubový uzávěr.

# Pozor!!!

V případě potřeby opravy přístroje kontaktujte specializované centrum a používejte jen originální náhradní díly.

# Technické údaje

Hmotnost: 28 kg

Šířka: 22 cm

Hloubka: 19 cm

Výška: 48 cm

Vzdálenost mezi dvěma vodícími sloupy: 12 cm

Maximální vzdálenost mezi dvěma deskami: 25 cm

Minimální vzdálenost mezi dvěma deskami: 2,5 cm

Maximální kapacita: tři kyvety (např. Silfradent art. 110) ve třmenu (např. Silfradent 263)

Maximální tlak/výkon: 15000 kg

# Likvidace starého přístroje

Materiály užité k výrobě přístroje jsou pro životní prostředí částečně škodlivé, a proto musí být při zasílání přístroje do odpadu brány v potaz některá pravidla.

Materiál třiďte podle druhu (např. železný materiál, guma, plast…).

Protože některé součástky přístroje jsou velmi malé, mohou představovat před zasláním do odpadu riziko.

Upozornění

Součástky držte mimo dosah dětí a zvířat, protože mohou být nebezpečné.

Při rozbití materiálu či jeho zasílání do odpadu dodržujte zákony státu, v případě potřeby kontaktujte oprávněné specializované společnosti.